## Slide 1: 粪便管理与无害化处理
云南省健康教育所—段勇

## Slide 2: 粪便组成
正常人：食物残渣、消化道分泌物、细菌
病 者：致病菌、病毒、寄生虫

## Slide 3: 新鲜粪便产生
全球每天有60万吨粪便排向公共领域
其中约20万吨排向中国的土地上

## Slide 4: 没有环境卫生设施的全球人口数
1980年有19亿人
1994年有39亿人
2000年高达33亿人(约10亿人在中国)

## Slide 5: 粪便与疾病传播

## Slide 6: 粪便污染导致
每年有220万5岁以下儿童因腹泻死亡(平均每分钟有5个儿童死亡)
有15亿人受寄生虫感染折磨(中国超过7亿)

## Slide 7: 粪便管理的含义及意义
含义：对人的粪便实施有效的收集、运输、无害化处理及再利用的过程。
意义：卫生保健、保护环境、生态农业

## Slide 8: 粪便管理的形式
分散收集，分散处理：以户为单位收集存储、分别处理、自家使用；
分散收集，集中处理：社区统一处理和再利用（如两管改时耕地集中耕作，粪 便集中于较大的储粪池内密闭封存）；
集中收集，集中处理：公厕。

## Slide 9: 厕所与卫生厕所
厕所：周围有围墙供大小便使用的场所 (WHO)
卫生厕所：三无(蝇蛆、渗漏、臭)
二有(墙、项)
一处理(无害化处理)
传统的卫生厕所与无害化卫生厕所

## Slide 10: 卫生厕所类型
三格化粪池厕所

## Slide 11: 卫生厕所类型
双瓮漏斗厕所

## Slide 12: 卫生厕所类型
沼气厕

## Slide 13: 卫生厕所类型
通风改良坑式厕所(VIP)

## Slide 14: 卫生厕所类型
粪尿分集式厕所

## Slide 15: 卫生厕所的好处：卫生效益
降低：儿童腹泻发病率36％
血吸虫感染率77％
蛔虫感染率29％
中、重度营养不良36%

## Slide 16: 卫生厕所的好处：卫生效益
河南濮阳：传染病发病率由89年的428.59/10万降至92年的91.78/10万，期间，卫生厕所的覆盖率达到了70%

## Slide 17: 卫生厕所的好处：经济效益
改厕，人均年减少医药费5.24元(社科院）
双瓮厕粪便：使小麦增产16％
使玉米增产20％

## Slide 18: 卫生厕所的好处：环境效益
减少：臭气浓度80％
苍蝇密度96％
(土壤)蛔虫卵70％， 钩虫89％

## Slide 19: 卫生厕所的好处：环境
蔬菜污染(改厕4．4％，未改厕村22．2％，大肠菌）
水源污染(大肠菌查合格率：改厕村10％，未改厕村45．9％）

## Slide 20: 粪便无害化处理
目的：杀灭或去除粪便中的病原体
标准：《粪便无害化卫生标准(GB7959—87）》

## Slide 21: 无害化
粪大肠菌值：高温0.01；常温0.0001
蛔虫卵死亡（堆肥）：95%以上
寄生虫卵沉降（粪液）： 95%以上
血吸虫卵和钩虫卵：全部死亡

## Slide 22: 病原体体外存活期
霍乱弧菌 | 1月
志贺氏菌 | 1月
伤寒沙门氏菌 | 2月
蛔虫卵 | 1年
日本血吸虫卵 | 2日

## Slide 23: 粪便无害化处理技术
1、高温堆肥
2、厌氧发酵
(1) 各型卫生厕所(除粪尿分集式厕所)

## Slide 24: 粪便无害化处理技术
(2)密封贮存法
一适用于无卫生产厕的农户
一原理：粪尿混合封存、自然发酵
一方法：粪尿封存于粪池粪缸，以土盖或其他方式密封
轮流使用，标明日期，至少密封30天。

## Slide 25: 粪便无害化处理技术
3、脱水干燥：粪尿分集式厕所
4、化学处理：尿素、氨水、敌百虫等

## Slide 26: 高温堆肥
    堆肥分为需氧性堆肥和厌氧性堆肥。高温堆肥属需氧堆肥
    高温堆肥特点：发酵快，产热多，温度上升快，腐熟时间短，无害化效果好，一般需要一个月左右。

## Slide 27: 高温堆肥起源及类型
起源：六、七十年代“两管”、“五改”时期
河北省遵化县的“平地连续抽杆式 堆肥”
北京市顺义县的“双墙通风式(田字坑式)堆肥”
辽宁的“高温堆肥发酵房”等

## Slide 28: 高温堆肥原理
将人畜粪便，生活垃圾与有机物、杂草、秸杆等按一定比例混合后，堆积起来，表层用泥密封，通过微生物的作用，使肥料中的有机物腐熟。

## Slide 29: 高温堆肥原理
有机物在需氧分解过程中放出大量热能，使堆内温度不断上升，一般可达50—70摄氏度，并维持一定时间，从而将堆料中的病原体、虫卵、蝇蛆等杀灭，达到无害化要求。

## Slide 30: 影响高温堆肥无害化效果的因素
堆温的高低和维持时间（与堆肥方法、地理环境、气温、堆料的理化特性及微生物的种类数量有关）
堆肥中微生物的生长，需要获得碳和氮。微生物平均每利用30份碳，即需1份氮。理想堆肥材料的碳氮比率为30。

## Slide 31: 高温堆肥配料举例
人粪尿 ¼
牲畜粪 ¼
（骡、马、牛 、猪、鸡等）
有机物类 ¼
（生活垃圾、 农业桔杆）
湿土 1/4
（如果人畜粪尿含水较多则用干土）
人粪尿 ¼
牲畜粪 ¼
农业桔杆 1/10
湿土 2/5

## Slide 32: 高温堆肥操作步骤
将堆肥材料混合，力求均匀。
在地上挖一十字沟，半锹深，一锹宽，形成通风沟，沟上铺秸秆，防止堆肥材料将沟堵塞。
在十字沟交叉处插一把秸秆，将堆肥材料围绕秸秆堆起 自然、松散， 不要压实。

## Slide 33: 高温堆肥操作步骤
堆高60—80厘米，底宽1．2米见方，顶宽80厘米左右见方。
堆好后即可用泥封或塑料薄膜盖上，取出秸秆，留作通风道。
堆肥最少一个月后方可使用。

## Slide 34: 高温堆肥技术要点
秸秆(含碳)与人粪尿(含氮)的配比要合适：50公斤秸秆加入75— 100公斤人粪尿。
适量的水分(30％左右)，以利于堆肥的升温。水分过多或过少都会影响堆肥升温。

## Slide 35: 高温堆肥技术要点
通风， 采用挖通风沟、松散堆积等方式，使堆内保持有充足的氧气，促使细菌大量繁殖，堆肥尽快升温。
覆盖： 用泥封或塑料薄膜覆盖，可以保温保湿，还可以除臭和防止蚊 蝇孳生。

## Slide 36: 高温堆肥技术要点
时间：在夏秋季实施较好。夏秋季堆积需30天左右，以充分发酵。
青秸秆、青草树叶类要铡碎，并在堆积配料前用水闷1—2天，去除表 面蜡质，使其易于沤烂。

## Slide 37: 高温堆肥技术要点
适量的湿土，可以调解堆肥的水分，还可以防止养分的丢失。过多则温度升不上去，肥效会下降。
运输过程中谨防刚清掏的粪便溅落污染环境。

## Slide 38: 高温堆肥技术要点
选择远离水源，地势略高，水冲不到的地方堆肥。将地面夯实防渗。
堆肥后要及时洗手。

## Slide 39: 腐熟肥料的判断
看：粪便较集中的部分变黑，无完整的秸秆和粪块，也不招苍蝇。
嗅：腐熟的肥料基本无臭味。
摸：用手攥，易成团状，落地即散开。

## Slide 40: 堆肥温度升不上去是怎么回事？ 应该怎么办?
首先检查原料的配比是否合适，再看看水分是否合适：铁锹一拍成饼，一抖就散，说明水分合适；成饼不散说明水分多了；不成饼说明水分少。

## Slide 41: 堆肥温度升不上去是怎么回事？ 应该怎么办?
其次，检查一下通风沟、通风道是否完好。
另外，如果本地水土偏酸，可加一些石灰(1——2％)以调节酸碱度。

## Slide 42: 堆肥温度升不上去是怎么回事？ 应该怎么办?
条件相同的情况下，多加一些马粪会升温快些，5天就可达50℃以上，而不加马粪则需要15天。也可以从自己或邻居家快要堆好或升温好的肥堆取一些做引物也会加快升温。